## Slide 1
DeepSeek 1.5B FP16 的 TTFT 评估方法
基于主瓶颈 GEMM 的一阶近似，用于当前硬件设计阶段的快速估算
1. 评估目标
目标指标：TTFT（prefill latency）
评估对象：DeepSeek 1.5B FP16
用途：设计阶段快速估算，不替代完整性能模型
2. 基本配置
hidden = 1536, intermediate = 8960
heads = 12, KV heads = 2, head_dim = 128
28 slices, 4 slices / head, slice freq = 1 GHz
3. 执行侧近似
12 个 attention heads 无法填满 7 个 cluster，因此按 14 heads 做 execution padding
执行侧 attention hidden = 14 x 128 = 1792；FFN 仍保持 intermediate = 8960
K/V 需要各 cluster 参与完整计算，但延迟口径按 cluster 并行处理
4. 估算方法
主瓶颈按 9 个 GEMM 处理：7 个 ring_gemm + qkt / sv 两个 local_gemm
GEMM latency = 2MNK / (0.92 x 256 ops/cycle)
非 GEMM 算子采用有效带宽近似，作为次要项合并估算
TTFT 仅用于设计阶段对比，不替代后续实测或完整 analytical model validation
5. 当前结果
seq = 8 -> TTFT ≈ 4.43 ms seq = 512 -> TTFT ≈ 291.2 ms
TTFT 会随模型规模、输入长度、精度、并行策略和 runtime 实现显著变化
因此汇报时建议同时注明模型名、precision、input tokens 和近似假设