## Slide 1
ring_gemm 单算子性能表
不同 size 对比；指标口径对齐 export_op_performance_summary.py / roofline compact CSV
对象：ring_gemm_fp16_fp16_fp16_0 | mode=baseline | 同地址映射思路下的三组 case 对比
metric
M=64,N=128,K=16
M=32,N=128,K=1024
M=32,N=1792,K=896 (28 slices)
latency_cycles
780
10296
18764
hardware_measured_cycles
819
9005
19607
simulator_error_vs_measured(%)
-4.76%
14.34%
-4.30%
roofline_compute_utilization(%)
100.00%
100.00%
100.00%
analytical_compute_utilization(%)
32.82%
79.56%
76.40%
measured_compute_utilization(%)
31.26%
90.97%
73.12%
roofline_bandwidth_utilization(%)
81.25%
32.03%
26.79%
analytical_bandwidth_utilization(%)
26.67%
25.49%
20.46%
measured_bandwidth_utilization(%)
25.40%
29.14%
19.58%
旧 size 结论 memory-bound，但已优于 measured error = -4.76%
新 size 结论 latency=10296, measured=9005 error = 14.34%
28-slice 结论 latency=18764, measured=19607 error = -4.30%
对比观察 28-slice global ring 下 compute 利用率更高，但最终仍是 memory-bound
Slide 1 · 单算子性能对比表

## Slide 2
ring_gemm 性能分析方法图
loop nest → template tile → load event → microtile timeline → final bounds
运行样例 ring_gemm/ring_gemm_bias.json Global: M=64, N=128, K=16 Local: A=64×4, B=16×32, Out=64×32
事件规模 A events = 4 B events = 16
关键瓶颈 memory = 10296 ring = 2492
最终延迟 latency = 10296
方法总览：不是直接对 footprint 求 max(compute, memory, AG)，而是先生成事件，再让 A/B/ring/PE/psum/writeback 在时间线上相互约束。
loop nest
template tiles
load events
microtile timeline
final bounds
核心要点：B 从 64 到 128 requests 的增长来自 loop-scope 重复读取；A/B ready 现在都以 full-group completion 为准。
Slide 2 · 总览

## Slide 3
Loop Nest 抽象模型：事件从哪里来
for M_0 in range(2) for N_0 in range(1) for KM_0 in range(2) ag0(...) # A loads for KN_0 in range(4) ag1(...) ag2(...) # B loads ag4(...) # writeback
A load scope (M_0, N_0, KM_0) 2 × 1 × 2 = 4 events
B load scope (M_0, N_0, k_tile) 2 × 1 × 8 = 16 events
writeback scope output tile complete 2 write groups
抽象语义 • A 的事件重复由 (M_0, N_0, KM_0) 决定 • B 的事件重复由 (M_0, N_0, KN_0 / k_tile) 决定 • 因为 M_0 前进时会重新进入 B 的 load scope，B footprint=64 req 会扩张成 execution-realistic 128 req • 这个 loop tree 才是 request multiplicity 的权威来源，不是 tensor footprint 本身
Slide 3 · loop scope 决定 event multiplicity

## Slide 4
Template Tile → Load Event：几何唯一块如何变成真实事件
footprint requests A=1024 B=64 W=128
_split_requests_exact()
template tiles A=4, B=8, Out=2
_expand_ring_gemm_load_events()
load events A=128 B=512
A template tiles T0=(M[0:32],K[0:2]) T1=(M[0:32],K[2:4]) T2=(M[32:64],K[0:2]) T3=(M[32:64],K[2:4])
B template tiles 8 unique K-slices over N[0:32] each tile = 2×32 = 128B = 8 req 几何上只有 8 个 unique B tiles
event semantics A: 4 template tiles → 4 load events B: 8 template tiles → 16 load events 因此： b_requests=64 只是 footprint expanded_b_requests=4096 才是执行真实请求流
Slide 4 · template tile 与 load event 是两个层次

## Slide 5
A/B event ready 如何得到：ring_gemm 中的 bank timeline 建模
A/B load event group (one event = many requests)
future_reads / future_writes
ready queues by bank
per-bank service (row / phase / drain)
group ready (full-group completion)
A event 0 8 requests release = 0 ready = 28
B event 0 8 requests release = 0 ready = 88
bank timeline 抽象过程 1. event 的 requests 先挂到 future_reads / future_writes 2. release_cycle 到了之后，按 bank_id 进入 ready queues 3. per-bank timeline 决定每条 request 何时完成 4. 只有当同一 group 的全部 requests 都完成时， 才写 completion_by_group[group_key] 5. 这个完成时间就是 event ready time
修正后的关键语义 event ready ≠ first request done event ready = all requests in the group done
当前例子 A0 ready = 28, A1 ready = 44 B0 ready = 28, B1 ready = 44
这一页的核心：A/B event ready 不是公式直接给定，而是 bank timeline 对整组 requests 做 full-group completion 后反馈给上层 microtile timeline 的时间。
Slide 5 · event ready 来自 bank timeline，而不是单条 request

## Slide 6
一个 output tile 内部：A/B event ready 与 coarse compute 时间
output tile 0 M[0:32], N[0:32]
注意：A/B event 这里只标 ready；只有 coarse compute 才标 start/end。
1) A event
local-ready + ring-ready
2) B event
B ready
3) coarse compute
start / end
A event 0
ring-ready → coarse k=0..3
local ready 28 | ring-ready [28, 32, 36, 40]
A event 1
ring-ready → coarse k=4..7
local ready 44 | ring-ready [44, 48, 52, 56]
B0
ready 28
coarse k=0
start 28
end 44
B1
ready 44
coarse k=1
start 44
end 60
B2
ready 60
coarse k=2
start 60
end 76
B3
ready 76
coarse k=3
start 76
end 92
B4
ready 92
coarse k=4
start 92
end 108
B5
ready 108
coarse k=5
start 108
end 124
B6
ready 124
coarse k=6
start 124
end 140
B7
ready 140
coarse k=7
start 140
end 156
coarse 粒度：A(32×2) × B(2×32) 对一个 32×32 output tile 的单个 K-slice 做累加。A/B event 只负责给出 ready；coarse_start 才是 compute 真正开始的时间。
Slide 6 · A/B event ready 与 coarse compute 时间要分开看

## Slide 7
资源约束图：ping/pong、ring-ready、PE、psum 如何共同决定 coarse_start
A ping / pong
B ping / pong
psum ping / pong
A local ready
B ready
PE available
ring_ready = A ready + hop
psum slot ready
coarse_start = max(PE, ring, B, psum)
PE compute
当前实现里：A slot 要等最后一个 ring-hop 消费完才释放；B slot 在当前 coarse compute 后即可释放。
Slide 7 · coarse_start 由多资源依赖共同决定

## Slide 8
ring_gemm 抽象执行时间线示意图
示意风格图：强调事件顺序与依赖，不按真实 cycle 精确缩放。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
event steps
1) A local load
A event
2) A ring-ready
ring hop
3) B load
B event
4) coarse compute
K-slice accumulate
5) psum / writeback
tile complete
A0
A1
A2
A3
hop0
hop1
hop2
hop3
hop0
hop1
hop2
hop3
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
psum0
wb0
psum1
wb1
first values ring_ready = [28, 32, 36, 40] B ready = [28, 44, 60, 76]
compute start = [28, 44, 60, 76] compute end = [44, 60, 76, 92]
final latency = max(compute_pipeline, ring, memory, AG)
Slide 8 · 总时间线图：A/B/ring/compute/psum/writeback

## Slide 9
bank-level 简化模型：事件如何进入 memory timeline
future_reads / future_writes
ready queues by bank
per-bank state
completion_by_group
memory_timeline_cycles
当前已准确表达 • request 按 release_cycle 注入 • bank 内 row / phase 状态 • write buffer occupancy + forced drain • group ready = full-group completion • A/B/writeback event completion 反馈到上层 timeline
当前仍然简化 • ring_gemm 没完全复用 ordinary operator 的 controller / arbiter 语义 • bank 侧是 lighter event loop，不是显式 arbiter1 / arbiter2 竞赛 • 但它已经足够提供 A/B ready、writeback completion 和 memory_timeline 的关键路径
Slide 9 · 当前 memory model 的准确性与边界

## Slide 10
最终瓶颈选择：谁最后结束，谁决定 latency
compute 256
AG issue 256
ring 2492
memory 10296
latency 10296
当前样例的结论：memory timeline = 10296 仍然最大，因此最终瓶颈仍然是 memory，而不是 ideal compute(8192) 或 AG(2048)。
max(compute_pipeline, ring_timeline, memory_timeline, ag_issue) → 最晚结束者决定 latency
Slide 10 · final bound selection

## Slide 11
总结：当前 ring_gemm 性能分析图应该传达什么
1) 事件不是附属概念，而是分析主体 template tile 只描述几何唯一块；真正驱动 timeline 的是 A/B load event、coarse compute event、writeback event。
2) loop nest 决定真实请求流 B 从 64 到 128 requests 不是 tensor 变大，而是 M_0 推进时重新进入 B 的 load scope。
3) latency 来自多资源约束 A local-ready、A ring-ready、B ready、PE available、psum slot、memory timeline 会共同决定最终性能。
下一步最值得做的 refinement：把 ring_gemm 的 bank event loop 进一步与 ordinary operator 的 controller/arbiter 语义统一。
Slide 11 · takeaway